## Slide 1: 通信事務次官ご提案資料
顧客大臣/販売大臣版
2013/11/29 第1版発行
株式会社インターメディア・プランニング

## Slide 2: 通信事務次官とは？
顧客大臣または販売大臣と連携して、CTIを実現するアプリケーションです。
顧客大臣対応版及び、販売大臣対応版があります。
電話網より通知される発信者電話番号（ナンバーディスプレイ）を元に、大臣に登録されている顧客情報の検索を行います。

## Slide 3: 用途
コールセンターのようにPCに相手先の情報を表示して、会話を行いたい。
掛かってきた電話の履歴を管理したい。
電話の履歴から得意先を選択し、売上伝票等の入力や元帳の参照を行いたい。(販売大臣版のみ)

## Slide 4: 電話環境について
以下の環境に対応します。ただし、必要な機材が異なります。
内線交換機利用（ビジネスフォン）
家庭用電話機
また、いずれの場合もナンバーディスプレイサービスの契約が必要です。

## Slide 5: 内線交換機利用
内線交換機をLANに収容します。
ナンバーディスプレイ情報は、LANを通じて各PCに通知されます。
通知されたナンバーディスプレイ情報を受け取るには交換機メーカーが提供しているミドルウェア、ドライバが必要になります。（別途購入）
内線交換機
電話回線
LANケーブル
内線電話機
ネットワークHUB

## Slide 6: 対応交換機
2013/11現在、導入実績のある機種は以下となります。
NEC AspireX、UX
NTT αGX、NX
NAKAYO NYCシリーズ
最近の機種であれば他メーカーでもほぼ対応可能ですが、ミドルウェア等の仕様調査が必要です。
また、CTI非対応機種でも交換機と電話回線間にCTIアダプタを追加して対応する事も可能です。ただし回線種別や回線数に制限があります。

## Slide 7: メーカーによる動作の差異
ほとんどの機種は電話機が鳴った時点で、PCにナンバーディスプレイ情報が通知されますが、NTTαシリーズは、通知のタイミングが異なり、受話器を取った後になります。
よって、受話器を取る前に相手が誰かを特定したいという用途には適しません。

## Slide 8: 電話環境構築について
CTIを現在ご利用でない場合は、内線交換機のLAN収容工事や、交換機のアップデートなどの追加作業が発生します。
その場合、弊社では工事ができませんので、お手数ですが電話工事資格を持った業者の手配と作業依頼が必要となります。

## Slide 9: 家庭用電話機利用
電話機と電話線の間に別途CTIアダプタを追加する必要があります。
アダプタとPCをUSBもしくはRS-232Cで接続します。
アダプタはナンバーディスプレイ情報を取得し、PCに通知します。
CTIアダプタ
USBもしくはシリアルケーブル
電話回線

## Slide 10: 家庭用電話機利用２
電話回線がISDNであれば、ターミナルアダプタよりナンバーディスプレイ情報を取得できます。
ただし、受話器を取った等の状態(イベント)を取得できない為、コールセンターのような通話開始と同時に顧客の詳細情報を必要とする用途には向きません。
後で着信履歴を確認して伝票入力する等という用途で利用できます。

## Slide 11: ターミナルアダプタについて
動作実績のある機種は2013/11月現在、NEC Aterm IT21L/IT31Lです。
その他の機種については別途調査が必要となります。

## Slide 12: PC動作要件
OS:Windows XP、Windows7 32ビット、６４ビット(Win8は現状、未対応)
内線交換機利用の場合、ミドルウェア、ドライバがOSに対応している事が必要です。（６４ビット版OSの場合は特に注意）
メモリ：２GB以上推奨
HDD:インストールには５０MB以上の空き容量が必要です。

## Slide 13: 顧客、販売大臣について
スタンドアロン、PtoP、LANPACK版のいずれでも対応可能です。
LANPACKの場合は、PC側にクライアントインストールが必要です。

## Slide 14: 顧客、販売大臣版共通仕様１
電話が掛かってくると、「着信」の表示が行われます。
NTTαGX/NXの場合は、仕様上この表示は行えません。

## Slide 15: 顧客、販売大臣版共通仕様２
受話器を取り、通話を開始すると「通話中」となり、相手の詳細情報をポップアップ表示します。

## Slide 16: 顧客、販売大臣版共通仕様３
ポップアップ表示で相手先の住所をダブルクリックするとGoogleMapを表示させる事もできます。
ただし、住所の表記により正しく表示できない場合もあります。

## Slide 17: 顧客、販売大臣版共通仕様４
メニューより着信履歴を表示できます。
行を選択すると通話時と同様の詳細情報のポップアップ表示を行うこともできます。

## Slide 18: 顧客大臣版個別仕様1
通話開始時、顧客大臣の「得意先入力」画面を表示する事もできます。
ポップアップ表示と顧客大臣の画面表示は設定にて表示の有無を変更できます。

## Slide 19: 販売大臣版個別仕様１
ポップアップ表示した得意先の元帳を表示できます。

## Slide 20: 販売大臣版個別仕様２
先の元帳表示より明細を表示する事ができます。

## Slide 21: 販売大臣版個別仕様３
ポップアップ表示した得意先に対して、売上、受注の伝票を入力する事ができます。