## Slide 1: ３次元 顔認証システム ＦａｃｅＩＤ
株式会社インターメディア・プランニング

## Slide 2: ３次元顔認証システム「ＦａｃｅＩＤ」とは？
認証精度
    独自開発の３次元センサー「ＤｕａｌＳｅｎｓｏｒ」を搭載。
    他人受入率（ＦＡＲ）は０．００１％ 本人拒否率（ＦＲＲ）は０．１％
    赤外線カメラで暗所でも識別が可能。
認証スピード
    認証時間を大幅に短縮。１：Ｎの照合で１秒以下を実現。（登録データ最大１４００人）
    １：１照合では最大３０，０００人まで１秒以下。
ハンズフリー
    ３０～８０ｃｍの位置からカメラを見るだけでとても簡単
    センサーに触れる必要がありませんので、完全非接触です。
オンラインも、オフラインも
    端末単体での運用も可能。オフラインでもユーティリティソフトで管理可能。
    ネットワーク接続でリアルタイムに認証結果をモニター可能
拡張性
    勤怠システム、入退室システムとの連携
    Ｗｉｅｇａｎｄ出力２６／３４Ｂｉｔ
    電磁ロック、リモコンロック等の制御

## Slide 3: 生体認証の比較一覧
 | 指紋 | 静脈 | 虹彩(目) | 顔 ２次元 | 顔 ３次元
価格 | ◎ | ○ | × | △ | ○
認証精度 | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎
清潔感 | × | ○ | ○ | ◎ | ◎
設置スペース | ◎ | ○ | △ | △ | ○
登録抵抗感 | × | ○ | ○ | ○ | ○
対変化 | △ | ○ | ◎ | △ | ○
操作性 | △ | △ | △ | ○ | ◎
・指紋認証
比較的にコストが低く、読み取り装置も小型なので導入しやすい。しかし欺瞞の方法も数多く存在。
・静脈認証
近赤外線を手のひら、手の甲、指に透過させて得られる静脈パターンを用いる。認証機も小型が進んでい
る。読み取り時にグリップを握ったり、土台に指を固定するなど接触する。アルコール摂取や運動後などに
静脈の太さに変化が発生すると認識率が落ちることもある。
・虹彩認証
虹彩パターンを用いて認証する。非常に認証制度は高いが、コストが高く、小型化が困難。登録時の環境と
実際のロケーションでの環境の違いで本人拒否率が高くなる場合がある。
・２次元顔認証
顔の平面画像から特徴点を照合して認証。写真等の悪用による認証突破も可能。
・３次元顔認証
３次元の顔データを利用して照合する。精度も高い。ハンズフリーなので使い勝手がよく、清潔感がある。

## Slide 4
ＦａｃｅＩＤの開発元『Ｈａｎｖｏｎ』は本社を中国最大のソフトウェアパークである北京中関技術パークにある中国研究院の独立上場企業です。文字識別、画像識別の技術ではマイクロソフトと技術提携。
Extension Rapidly Period: 1998-2003
1998 Hanvon cooperated with Microsoft by Handwriting Recognition Technology. 2001 Hanvon’s deformed Cursive handwriting Recognition Methodology and System won the first prize of
the National Science and Technology Progress Award. Development Stanard Period: 2004-2008
2004 Hanvon moved its headquarters to Hanwang Tower at Zpark. 2005 The Hanvon® trademark was registered through the Madrid system. 2006 Hanvon’s OCR technology and application received the second prize of National Science and Technology Progress Award.
Explosive Period: 2008~Present
2008 Hanvon pass through IPO. 2008/10 Hanvon announced the introduction of the world’s first 5” Electronic Book series. (Model:N510)
2010/3/3 Hanvon Technology listed in SME board of Shenzhen Stock Exchange, stock code is 002362
は世界で最初の組込型顔認証端末 The first Embedded facial recognition system in the world

## Slide 5: ＦａｃｅＩＤ累計出荷台数70,000台突破
顔認証システム「ＦａｃｅＩＤ」は２００８年９月から現在まで欧米・アジア中心に70,000台出荷されています。ＪＳＰは日本市場における販売パートナーとして２０１１年よりＡＤ契約を締結いたしました。
日本システムプロジェクトは日本における正規代理店です。

## Slide 6: ５つの認証方法
認証方法 |  | 最大登録人数 | 説明
顔 | １：Ｎ | ＭＡＸ１，４００人 １秒以下 | 顔データのみで認証します。 端末の前に立つだけで認証スタートします。
ＩＤ＆顔 | １：１ | ＭＡＸ３０，０００人 １秒以下 | ＩＤと顔データが一致するかで認証します。 ← + ＩＤ番号（テンキー） +顔
カード＆カメラ | １：Ｎ | ＭＡＸ１，４００人 １秒以下 | ＥＭカードによる認証と同時にカメラで画像を撮影します。 実際にカードを使った時の画像をチェックすることができます。
カード＆顔 | １：１ | ＭＡＸ３０，０００人 １秒以下 | ＥＭカードと顔データが一致するかで認証します。
カード | １：Ｎ | ＭＡＸ１，４００人 １秒以下 | ＥＭカードのみで認証します。
■非接触カードリーダー
ＥＭカード（１２５Khz）対応。
■テンキー＆→キー
ＩＤ番号入力。
■顔認証用カメラ
２台のカメラを装備。
１台は赤外線暗視カメラ。
ＥＭカード
ＩＤ、カードとの複合的な認証も可能です。ユーザー毎に認証方法は設定可能です。

## Slide 7: ＦａｃｅＩＤ システム構成例
ＷＡＮ・ＶＰＮ
付属のユーティリティソフトと連携して、様々な構成を構築可能。
オフライン
オフラインでデータを管理することが可能。ＵＳＢメモリーでユーザーマスターや勤怠・入出のデータをやりとりします。
設置環境にＬＡＮを敷設することが困難な場合に役立ちます。
本体には２０万件の履歴データを保存することが可能です。
オンライン
本体のＥｔｈｅｒｎｅｔを使い、ネットワーク上のパソコンのユーティリティソフトと連携することが可能です。
本体の設定、マスターデータのＩ／Ｏ、リアルタイムでのモニター監視などを行うことができます。
遠隔地でのＦａｃｅＩＤの設定、データのメンテナンスが可能です。
例） 東京の本社で顔データを登録し、北海道のデータセンターのＦａｃｅＩＤへ顔データを設定。
Ｗｉｅｇａｎｄ
本体背面の接点Ｉ／Ｆは
世界規格のＷｉｅｇａｎｄ２６/３４ビット入力に対応しています。

## Slide 8: ユーティリティソフトの主な機能
■認証ログ監視
接続されたＦａｃｅＩＤからのデータを
リアルタイムに表示。
未登録データの場合、ポップアップ画面
で撮影した画像をお知らせし、扉の解錠
をすることも可能です。
■認証ログ照会
ＦａｃｅＩＤに履歴として蓄積された情報は
期間、所属、氏名、部門、カテゴリなどの
条件で検索することができます。
ＣＳＶデータで出力することも可能です。
■扉オープン
ユーティリティソフトから認証を許可し、
制御している電磁ロック等を解除し、扉
をあけることがオンラインから制御する
ことができます。
■各種マスター登録
ユーザー、部門、カテゴリ、勤怠カテゴリ、
業務カテゴリなどのマスターデータの登録
・変更・削除することができます。
ＦａｃｅＩＤ本体から読み込み、修正後、
書き込みすることが可能です。
■タイムカード
勤怠データをタイムカード形式で表示する
ことが可能です。
期間指定でユーザー名を条件に検索します。
日替時間設定により自動的に出勤・退勤の
データを作成することも可能です。
■データ出力フリーレイアウト
勤怠データや入退室データをＣＳＶや固定長
や固定長カンマ区切りなどの形式でデータの
順番を入れ替えて必要なファイルレイアウトで
出力することが可能です。また様々な勤怠・
給与ソフトのデータ形式にあわせてデータ出
力が可能になります。
■データ自動送信
取得したデータを自動的に任意のサーバや
パソコンに送信します。
リアルタイムかバッチ送信か、上書きか追加
などの設定が可能です。
■多言語対応
ソフトウェアは日本語だけでなく、英語・中国
語（繁体・簡体）にも対応しています。

## Slide 9: 給与大臣と連動
給与大臣は応研株式会社の製品です
詳しくはFaceID for 給与大臣
資料ご覧ください
ERP,CSV対応

## Slide 10: 電子ロックとの連携パッケージ リモコン電子ロック「ＮＯＡＫＥＬ」（ノアケル）
■顔認証ターミナル
ＦａｃｅＩＤ
■リモコン電子ロック
■ユーティリティソフト
■リモコン電子ロック「ＮＯＡＫＥＬ」
★鍵穴が無く、ピッキング等は不可能です。
★配線不要
★ドア内側面付けで、後付設置が簡単です。
★リモコン、電話など複数の解錠方法があります。
★オートロック簡単操作
★閂強度３００ｋｇ以上
■電磁ロック
★非常に安価に導入することが可能です。
★カードリーダー内蔵テンキーと連携可能
賃貸物件などでドアへ穴開け加工が出来ない場合でも、ブラケットにより取り付けが可能になります。

## Slide 11: 顔認証アルゴリズムについて
右レンズが顔画像をキャプチャ
顔検出
目の向き
テンプレートの抽出
テンプレートのデータベース
認識
テンプレートのマッチング
左レンズが顔画像をキャプチャ
多層総合的な分析
登録
２００３年から、パターン認識分野の研究で１０年以上の経験をもつHanvonは、顔認識の分野に専念することを決定し、顔認識技術に関する研究を行いました。 ５年後、Hanvonは“デュアルセンサー™”を開発し、完全に独立した知的財産権を持っている顔認識アルゴリズムを開発しました。その基本原則は以下の図の通りです
まず赤外線の照射とキャプチャリングを同時に行い、ユーザの顔の3次元データを登録します。このデータは、人間の顔の中でもっとも変化の少ない顔の目周辺の逆三角地帯を中心に7000ポイントのデータへ変換し、テンプレート化しています。 次に認証に必要な行為は0.3～0.8m離れた位置で立ち止まり、本体に搭載されたモニターに映る自分の顔を見るだけです。 広角度53度のＦａｃｅＩＤ上の動作検知センサーが、画面環境内の一定時間毎の画像差異を検出、レーダー表示の顔追跡画面へ切り替わります。 顔追跡は、顔における最も特徴の大きい目の部分を認識により、動作物体が顔だと判断し、自動で追跡を行います。 顔認証時には、ＦＡＣＥＩＤは追跡と同時に瞬時に顔のテンプレートを作成し、 過去のデータベースと照合の作業を行います。 この作業を含めた認証時間は1秒以下。最高水準の精度とスピードを快適な認証方法で実現させた最先端の生体認証システムです

## Slide 12
ＤＡＭ倶楽部 （東京・高円寺） 株式会社第一興商様
■シニアビジネスの展開
カラオケチェーン「ビッグエコー」を展開する第一興商様。団塊の世代をターゲットに、新たな事業として高円寺に会員制のＤＡＭ倶楽部を２０１１年１１月にオープン。
気軽に立ち寄ってもらいたい、との思いから会員証ではなく、「顔」データによる認証、
「ＦａｃｅＩＤ」を採用いただきました。
予約
システム
管理ソフト
スタジオ
予約確認
会員登録
スタッフ
入退室
電磁ロック
■指紋認証からのリプレース
指紋認証にてマンション玄関ならびに裏口の入出を管理されていましたが、認証率の悪さ、読み取りスピード、センサーへの接触への嫌悪などのクレームが噴出したためリプレースを決定。
顔認証「ＦａｃｅＩＤ」の認証スピードや精度、暗所での認証も問題なく、すぐにご採用いただきました。インターフォンの制御盤との連動いたしました。
理事長からは「冬季はとくに乾燥して指紋の読み取り精度が落ちてクレームが多かったが、ＦａｃｅＩＤは大好評です。他のマンションにも紹介します」とおっしゃっていただきました。
制御盤
電磁ロック
自動扉
ＦａｃｅＩＤ
パッシブ
センサー
グランデュール旭ヶ丘 （北海道・札幌市） マンション管理組合様
導入事例
パッシブ
センサー
インターホン
制御盤

## Slide 13
227
１ ライブ画像モニター・操作画面
２ ＲＦＩＤリーダー（１２５ＫＨｚ）
３ スピーカー
４ センサーカメラ
５ 赤外線ＬＥＤ
６ ＯＫ
７ キャンセル
８ ＭＥＮＵ
９ 数字キー
１０ 左矢印
１１ 上下矢印
１２ ＵＳＢポート
１３ リセットボタン
１４ 電源口
１５ ＬＡＮポート
１６ 制御系ポート
１７ タンパースイッチ
74
40
65
233
製品仕様
※付属品 ＡＣアダプター、壁取り付け用金具
17

## Slide 14: 接点仕様
No | 記号 | 名称
1 | Ｄ0 | Wiegand出力
2 | Ｄ1 | Wiegand出力
3 | N/C | 接点出力 ※ノーマルクローズ
4 | N/O | 接点出力 ※ノーマルオープン
5 | COM | 接点出力
6 | 12V | INPUT
7 | 12V | INPUT
8 | GND | 
9 | GND | 

## Slide 15
オンサイト保守拠点
保守メンテナンスについて
無償保証期間１年（出荷日ベース）
    １年の保証期間内であれば、センドバックにて修理いたします。
    ただし自然故障と認められない場合は有償修理とし、お見積りをご提示。
有償保守サービス（月額３，０００円～）
    ヘルプデスク
      つながる安心２４時間３６５日
    オンサイト保守
      技術員が現地にお伺いし、交換修理致します。
      ３６５日９時～２１時受付、現地２３時まで。